| Technická specifikace díla (k doplnění účastníkem) |
| --- |
| „Standardem konektivity škol“ uváděným v textu jsou „Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, specifický cíl 2.4, kolová výzva č.92, příloha č.8, Standard konektivity škol“ vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a platná od 6.12.2019 |
| NABÍZENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ NÍŽE UVEDENÉ POVINNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A FUNKCIONALITY | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr uchazečem uveden |
|  | ANO / NE | Číslo str. nabídky |
| I. Odborná učebna jazyků / multimediální technika |
| Kompatibilita |
| Parametr 1 | Plná kompatibilita a integrace do platformy Robotel SmartClass (všechny součásti – učebny, učitelé, vzdálený přístup) |  |  |
| Parametr vychází z požadované kompatibility se současně využívanými prvky, provázanost výuky a sdílení výukových materiálů. |
| Obecné požadavky |
| Parametr 1 | Audio signály jsou mezi PC stanicí učitele a žáků jsou distribuovány samostatnými hardwarovými rozvody (nikoliv po LAN) |  |  |
| Parametr 2 | Systém umožňuje kontrolu a sdílení videa i audia, s možností kontroly nad všemi PC, vč. možnosti předávání této kontroly |  |  |
| Parametr 3 | Monitory žáků lze systémově odpojit od počítačů (monitory bez signálu) |  |  |
| Parametr 4 | Převzetí vzdálené kontroly klávesnice a myši nad libovolným PC |  |  |
| Parametr 5 | Každý žák má vlastní, mechanicky odolnou náhlavní soupravu s uzavřenými sluchátky a integrovaným mikrofonem |  |  |
| Parametr 6 | Náhlavní soupravy jsou s aktivním potlačení okolních ruchů (noise-cancelling) |  |  |
| Parametr 7 | Externí zvukové jednotky všech žáků - možnost individuálně nastavit hlasitost poslechu |  |  |
| Parametr 8 | Externí zvukové jednotky žáků/studentů - umožňují individuálně nastavit úroveň zesílení mikrofonu a jeho bezhlučné vypnutí |  |  |
| Parametr 9 | Systém umožňuje souběžný přenos audio a video signálu na ostatní pracoviště |  |  |
| Parametr 10 | Systém je hvězdicově uspořádaný |  |  |
| Parametr 11 | Ovládací panel vyučujícího s intuitivním grafickým rozhraním |  |  |
| Parametr 12 | Ovládání audio i video části |  |  |
| Parametr 13 | Diskrétní poslech zvukového signálu z libovolného žákovského/studentského mikrofonu a PC, vždy s možností záznamu |  |  |
| Parametr 14 | Dohled nad činností s pracovními stanicemi žáků/studentů (monitoring) |  |  |
| Parametr 15 | Obousměrná individuální komunikace učitele s žákem/studentem, kterého sleduje |  |  |
| Parametr 16 | Diskrétní sledování obrazového signálu z libovolného žákovského/studentského PC |  |  |
| Parametr 17 | Samostatná práce a záznam jednotlivých žáků |  |  |
| Parametr 18 | Spolupráce s celou třídou, po skupinách nebo v párech |  |  |
| Parametr 19 | Možnost náhodného nebo cíleného rozdělení žáků do skupin |  |  |
| Parametr 20 | Možnost alespoň 5 libovolných pracovních skupin žákovských pracovišť |  |  |
| Parametr 21 | Všechny funkce ovládání systému dostupné z grafického rozhraní uživatele na řídícím panelu, který je ovládán buď prostřednictvím dotykového monitoru, nebo myší. |  |  |
| Parametr 22 | Ovládání SW je dostupné min. v českém jazyce, anglickém jazyce, německém jazyce, francouzském jazyce, ruském jazyce, španělském jazyce a italském jazyce. Ovládací prostředí je jednotné pro všechny jazykové mutace. |  |  |
| Parametr 23 | Správa dokumentů pro výuku s možností automatické digitalizace materiálů |  |  |
| Parametr 24 | Databáze učebních materiálů je organizovaná dle vyučujícího a tříd |  |  |
| Parametr 25 | Žákovské pracoviště - software umožňující individuální přístup žáka/studenta k učitelem připraveným výukovým úlohám a k hodnocením úloh učitelem |  |  |
| Parametr 26 | Úlohy - samostatný poslech, žák si individuálně přehrává zvukový soubor |  |  |
| Parametr 27 | Úlohy - sledování videa, žák si individuálně přehrává video soubor |  |  |
| Parametr 28 | Úlohy - otevřený záznam audia, žák nahrává zvukový záznam a dle zadání např. popisuje obrázek, čte text nebo komunikuje na zadané téma |  |  |
| Parametr 29 | Úlohy - simultánní záznam, cvičeni určené pro souběžný poslech a záznam |  |  |
| Parametr 30 | Úlohy - nahrávka s porovnáním s originálem, žák si vždy část původní nahrávky poslechne a poté nahraje svou verzi, dále je možné oba záznamy ve stejném čase poslechnout a porovnat |  |  |
| Parametr 31 | Úlohy - přehrávání správné výslovnosti textu, min. s angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou, španělštinou a italštinou |  |  |
| Parametr 32 | Úlohy - automatické rozpoznávání výslovnosti, min. s angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou, španělštinou a italštinou |  |  |
| Parametr 33 | Úlohy - výběr z možností, pro libovolný zvukový, obrázkový nebo video soubor jsou učitelem připravené dotazy s výběrem z možností, možnost nastavit i automatické hodnocení odpovědí |  |  |
| Parametr 34 | Příprava podkladů pro výuku, organizace tříd, lekcí a úloh může probíhat i mimo jazykovou učebnu |  |  |
| Parametr 35 | Příprava podkladů pro výuku, organizace tříd, lekcí a úloh může probíhat i mimo školu |  |  |
| Parametr 36 | Internetový přístup do databáze studijních materiálů |  |  |
| Parametr 37 | Vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úloh, mimo jazykovou laboratoř |  |  |
| Parametr 38 | Vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úloh mimo školu |  |  |
| Parametr 39 | Vzdálená kontrola úloh učitelem mimo školu |  |  |
| Parametr 40 | Multiplatformová podpora žákovských zařízení s operačním systémem: Windows, Mac, Chromebook, Android, iOS |  |  |
| II. Odborná učebna přírodních věd |
| Kompatibilita |
| Parametr 1 | Plná kompatibilita a integrace do platformy Pasco software (všechny součásti) |  |  |
| Parametr vychází z požadované kompatibility se současně využívanými prvky, provázanost výuky a sdílení výukových materiálů. |
| Obecné požadavky |
| Parametr 1 | Software je plnohodnotným výukovým prostředím pro interaktivní přírodovědné experimenty. Do programu musí být žák schopen vkládat textové odpovědi na otázky, které do úlohy předtím vložil učitel. (Software umožňuje učiteli vytváření sady testových otázek a umožňuje mu též kontrolu správných odpovědí.) |  |  |
| Parametr 2 | Software musí umět vrstvit podkladové snímky a zobrazení naměřených dat tak, aby výsledkem byla interaktivní prezentace, při níž jsou datové záznamy (grafy, sloupcové grafy, osciloskop, tabulky, číselné či analogové měřáky) sledovatelné v popředí teoretického průvodce experimentem. Žáci pak na svých vlastních zařízeních touto prezentací listují a tím procházejí metodickými pokyny pokusu (sestavení, bezpečnost práce, návod, schéma aparatury, pracovní postup), realizují sběr a analýzu naměřených dat, vyvozují přírodovědné zákonitosti a zasazují je do širšího teoretického pozadí. Toto vše probíhá v rámci jednoho a téhož programového prostředí. |  |  |
| Parametr 3 | Software obsahuje nástroj pro vzdálené moderování hodiny učitelem. Je-li v tomto režimu více počítačů připojeno na společnou wi-fi síť, a mají-li všechny otevřenu stejnou úlohu, je možné jednomu z nich přiřadit administrátorská práva na určování postupu (listování) touto interaktivní úlohou. Všechny ostatní počítače se pak v interaktivní prezentaci nacházejí na přesně tomtéž místě (stránce), jako právě počítač řídící. |  |  |
| Parametr 4 | Vzhledem k minimalizaci obtíží spojených s nutnými technickými znalosti pro ovládání software je požadováno, aby ovládání software, tj. přesné rozmístění ovládacích prvků, nastavení sběru dat a jejich následné analýzy, musí být identické pro různé typy IT, tj. pro stolní počítače, notebooky, tablety i chytré mobilní telefony. |  |  |
| Parametr 5 | Součástí dodávky software musí být minimálně 30 hotových interaktivních úloh z oblasti fyziky, chemie a biologie, které lze přímo v tomto programovém prostředí spustit. Úlohy musejí obsahovat popis experimentu i jeho pracovní postup, včetně přednastavených zobrazovacích polí a nastavení senzorů. |  |  |
| Parametr 6 | Multiplatformová podpora žákovských zařízení s operačním systémem: Windows, Mac, Chromebook, Android, iOS |  |  |
| III. Odborná učebna cizích jazyků / Odborná učebna řemesel Minimální požadavky na počítačovou a audiovizuální techniku |
| Tato část popisuje minimální požadavky na dodávaného řešení. Vyjmenované parametry budou součástí hodnocení. Komplexní popis obsahuje projektová dokumentace. Název požadovaných prvků koresponduje s výkazem výměr. |
| Interaktivní tabule + vizualizér |
| Interaktivní tabule | Interaktivní tabule s poměrem stran 16:10. Úhlopříčka obrazu min. 220 cm. Multidotyk min. 4 současné dotyky a gesta. Povrch s úpravou pro projekci obrazu bez odlesků. Dodávka včetně 2 popisovačů s přepínáním 4 barev a mazací houbičky. Cena včetně dopravy, instalace, |  |  |
| Interaktivní displej | Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Dotyková technologie odliší dotyk a automaticky přiřadit funkci – dotyk prstem pro ovládání, popisovačem pro psaní a mazací houbičkou nebo dlaní pro mazaní digitálního inkoustu. Displej dále automaticky odliší min. 6 různě barevných popisovačů a automaticky přiřadí barvu digitálního inkoustu a dva různě barevné zvýrazňovače. Dotyková technologie dále detekuje razítka s písmeny, číslicemi a symboly a vloží na plochu sw aplikace. Displej musí mít vestavěný počítačový modul s minimálními parametry 4GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše, aplikaci pro bezdrátové sdílení obrazu a prohlížeč webových stránek. Pro připojení má displej minimálně konektory HDMI a USB, bezdrátovou konektivitu Wifi (2,4 i 5GHz) a Bluetooth (min. verze 4.2) a slot pro integraci plnohodnotého učitelského PC. SW balíček SMART výukový sw včetně přístupu do SMART Výukového sw Online min. na 12 měsíců pro min. 10 uživatelů. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Prezentační SW | SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. |  |  |
| Projektor | Projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, svítivost min. 4000 ANSI/LM, laser zdroj světla s životností min 20000 h, rozlišení obrazu min. WXGA 1280 x 800, poměr stran obrazu 16:10. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Držák projektoru | Ramenný držák ultrakrátkého projektoru pro instalaci na pylonový pojezd. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Elektrický pojezd | Elektricky výškově nastavitelný stojan pro výše uvedený displej s kotvením do stěny a podlahy. Rozsah pohybu min. 950mm. Nosnost min. 110 kg. Pojistka proti přiskřípnutí. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Přídavné reproduktory | Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojezd tabule, 20 W. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Pylonový pojezd s tabulovými křídly | Pylonový pojezd s bočními tabulovými křídly. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min. 250cm. Rozsah posunu min. 70 cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla k interaktivní tabuli pro popisování fixou,nebo křídou. Možnost kombinace: z venku pro psaní křídou, uvnitř pro psaní fixou - nebo naopak, celá fixová, celá křídová. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Multifunkční tiskárna | Barevná laserová multifuknční tiskárna A4 (skener, kopírka), oboustranný jednoprůchodový skener a oboustranný tisk, rychlost tisku min. 30 str./min černobíle i barevně, 2x zásobníky papíru (možnos rozšířit až na 3), min. 600x600dpi, USB 2.0 + GLAN. Cena včetně dopravy a instalace |  |  |
| Stolní vizualizér | Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem, s možností práce úplně bez kabelů - přenos obrazu přes Wifi, napájení z baterie. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Možnost ovládání prostřednictvím software. Cena včetně dopravy a instalace |  |  |
| HDMI rozbočovač | 1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0, Přenos Dolby True HD, DTS HD Master Audio, 3D a Deep Color až do 12-bitové barevné hloubky. EDID management, HDCP kompatibilní. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| HDMI rozbočovač verze 2 | 1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. EDID management, HDCP kompatibilní. Vestavěný audio embeder a de-embeder pro připojení externího zdroje zvuku (audio in) a zesilovače nebo aktivních reproduktorů (audio out). Zvuk z audio vstupu je možné směrovat zároveň na HDMI výstup a analogový audio výstup. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku |
| Ovládací SW pro organizaci aktivit v laboratoři | Ovládací SW se společným řízením pro organizaci aktivit v laboratoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů a přepínání signálů pro video, klávesnice i myš. Organizace třídy, zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora studentů při cvičení, práce až v 5 skupinách. Ovládání lokálního CD/DVD přehrávače v PC. Přepínač obrazu, klávesnic a myší pro PC stanice: sdílení a monitoring videa, vypnutí signálu studentských monitorů. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a systémového zaškolení obsluhy. |  |  |
| Ovládací SW jazykové laboratoře pro mediální aktivity | Ovládací SW se společným řízením pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Adresné posílání textových zpráv. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí. Databáze pro zasedací pořádek. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a systémového zaškolení obsluhy. |  |  |
| Učitelský SW | LAN přístup učitele do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úloh. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Audio matice pro interkom | Centrála pro hlasovou komunikaci po odděleném okruhu UTP kabeláže, min. freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, možnost pro rozšíření o další pracoviště studentů. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Audio mixer a sluchátkový zesilovač - učitel | Audio mixer a sluchátkový zesilovač pro učitele, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah min. 120 Hz - 12 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup, funkce automatického donastavení hlasitosti vstupů, konektory min.: 1x 3,5mm jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, napájení po UTP kabeláži. Včetně potřebné kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Audio mixer a sluchátkový zesilovač - student | Audio mixer a sluchátkový zesilovač, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah min. 120 Hz - 12 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup, konektory min.: 1x 3,5mm jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, napájení po UTP kabeláži. Včetně potřebné kabeláže. Včetně ochranné krytky audio jednotek zabraňující rozpojení kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon | Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem, aktivní systém potlačení okolních ruchů, provedení z pružného materiálu odolnému hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Min. parametry: Sluchátka: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, Mikrofon: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, konektory: 1x 3,5mm stereo jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, kabel min. 1,3 m, váha max. 0,5 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Zvuková karta | Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pólový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| PC ovládací a prezentační stanice pro učitele | CPU min. 12.900 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (hodnocení bude provedeno na základě porovnání s přiloženým souborem List_CPUBenchmark_05052022.pdf, který obsahuje seznam CPU k 5.5.2022), operační paměť 16GB DDR4 s možnosti rozšíření na 64 GB, pevný disk M.2 SSD s kapacitou 512GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, , USB Type-C s přenosová rychlost signálu 10 Gb/s, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, prachový filtr, klávesnici a myš, operační systém s podporu AD (domény), Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Kontrolní a prezentační monitor | Monitor s viditelnou úhlopříčkou min. 60,4cm (23,8”), rozlišení 1920x1080, panel IPS s LED podsvícením, jas min. 250 cd/m2, statický kontrast min. 1000:1, odezva max. 5 ms g/g; výškově nastavitelný, pivot, usb hub; konektory DP 1.2, HDMI 1.4, USB3.0; cena včetně dopravy, |  |  |
| Webová kamera učitel | Webkamera pro videohovory v rozlišení FHD 1080p s podporovanými klienty přes USB, záznam videa min. ve FHD 1080p, zoom, komprese videa H.264, min. 90° zorné pole, vestavěné duální stereofonní mikrofony, univerzální klip pro přichycení k notebookům, monitorům LCD. Cena včetně dopravy a instalace |  |  |
| Záložní zdroj pro učitelské PC | Záložní zdroj napájení s minimální konfigurací: výstupní výkon 720W / 1200VA, s účinnosti 89% / 85% při plném / polovičním zatížení, 1x IEC vstup, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| PC stanice pro studenty | CPU min. 10.000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (hodnocení bude provedeno na základě porovnání s přiloženým souborem List_CPUBenchmark_05052022.pdf, který obsahuje seznam CPU k 5.5.2022), operační paměť 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 64GB, pevný disk M.2 SSD disk s kapacitou 512GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup HDMI a 1x DisplayPort, USB Type-C s přenosová rychlost signálu 10 Gb/s, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, M.2 PCIe x1-2230, RS-232, klávesnici a myš, podstavec pro SFF, operační systém s podporu AD (domény). Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Webová kamera pro studenty | Webkamera pro Videotelefonování v rozlišení HD (1280 x 720 pixelů) s doporučeným systémem. Záznam videa v rozlišení HD: až 1280 x 720 pixelů, Vestavěný mikrofon s potlačením šumu. Univerzální úchyt pro přichycení k notebookům, monitorům LCD. Cena včetně dopravy a instalace |  |  |
| USB HUB | 7-Port Hi-speed USB 2.0 Hub, 6x USB portů typu A pro downstream, 1x USB port typu B. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Kabel DP | Kabel displayport, 1,8 m, High flexible, 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Klíčovací pozadí - uchycení | Systém pro stropní uchycení čtyř rolí fotopozadí, včetně motorových trnů, ovládacího boxu a dálkového ovládání. Cena včetně dopravy a instalace. |  |  |
| Klíčovací pozadí 1 | Papírové fotografické pozadí o rozměrech 2720x11000mm, barva bílá. Cena včetně dopravy a instalace. |  |  |
| Klíčovací pozadí 2 | Papírové fotografické pozadí o rozměrech 2720x11000mm, barva modrá. Cena včetně dopravy a instalace. |  |  |
| Klíčovací pozadí 3 | Papírové fotografické pozadí o rozměrech 2720x11000mm, barva zelená. Cena včetně dopravy a instalace. |  |  |
| 3D tiskárna | 3D tiskárna vhodná pro školní prostředí - technologie tisku FDM, tisková plocha min. 250x 210x 210mm, výška vrstvy v rozmezí 0.05 – 0,35 mm, podpora materiálů min. ABS, PLA, PETT, automatická kalibrace tiskové plochy, vyhřívaná magnetická podložka s vyměnitelnými tiskovými pláty, LCD displej, integrovaná čtečka SD, USB. Podpora Open-source hardware a software. Cena vč. dopravy a instalace. |  |  |
| Pracovní stanice + vybavení učebny přírodních věd |
| PC ovládací a prezentační stanice pro učitele | CPU min. 12.900 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (hodnocení bude provedeno na základě porovnání s přiloženým souborem List_CPUBenchmark_05052022.pdf, který obsahuje seznam CPU k 5.5.2022), operační paměť 16GB DDR4 s možnosti rozšíření na 64 GB, pevný disk M.2 SSD s kapacitou 512GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, , USB Type-C s přenosová rychlost signálu 10 Gb/s, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, prachový filtr, klávesnici a myš, operační systém s podporu AD (domény), Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Kontrolní a prezentační monitor verze 2 | Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,4cm (23,8") s LED podsvícením, technologií IPS, formát 16:10, antireflexní povrch, rozlišení 1920x1200 bodu, video vstupy DisplayPort, HDMI, USB 3.0, odezva max. 5ms, dynamickým kontrastním poměrem 5mil:1, jasem min. 250cd/m2, náklon -5 až +23°, otočení ±45°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově nastavitelný stojan v rozsahu 150 mm, VESA, Certifikace TCO, TUV Low Blue Light, EnergyStar 8.0, cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Univerzální vysavač | Vysavač na suché a mokré vysávání, automatické čištění filtru, robustní podvozek s kolečky, objem zásobníku 23l, plynulá regulace sací síly. Cena včetně dopravy a instalace. |  |  |
| 3D tiskárna | 3D tiskárna vhodná pro školní prostředí - technologie tisku FDM, tisková plocha min. 250x 210x 210mm, výška vrstvy v rozmezí 0.05 – 0,35 mm, podpora materiálů min. ABS, PLA, PETT, automatická kalibrace tiskové plochy, vyhřívaná magnetická podložka s vyměnitelnými tiskovými pláty, LCD displej, integrovaná čtečka SD, USB. Podpora Open-source hardware a software. Cena vč. dopravy a instalace. |  |  |
| IV. Odborná učebna přírodních věd Minimální požadavky na počítačovou a audiovizuální techniku |
| Tato část popisuje minimální požadavky na dodávaného řešení. Vyjmenované parametry budou součástí hodnocení. Komplexní popis poptávaného řešení obsahuje projektová dokumentace. Název požadovaných prvků koresponduje s výkazem výměr |
| Interaktivní tabule + vizualizér |
| Interaktivní tabule | Interaktivní tabule s poměrem stran 16:10. Úhlopříčka obrazu min. 220 cm. Multidotyk min. 4 současné dotyky a gesta. Povrch s úpravou pro projekci obrazu bez odlesků. Dodávka včetně 2 popisovačů s přepínáním 4 barev a mazací houbičky. Cena včetně dopravy, instalace, |  |  |
| Prezentační SW | SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. |  |  |
| Projektor | Projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, svítivost min. 4000 ANSI/LM, laser zdroj světla s životností min 20000 h, rozlišení obrazu min. WXGA 1280 x 800, poměr stran obrazu 16:10. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Držák projektoru | Ramenný držák ultrakrátkého projektoru pro instalaci na pylonový pojezd. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Přídavné reproduktory | Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojezd tabule, 20 W. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Pylonový pojezd s tabulovými křídly | Pylonový pojezd s bočními tabulovými křídly. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min. 250cm. Rozsah posunu min. 70 cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla k interaktivní tabuli pro popisování fixou,nebo křídou.Možnost kombinace: z venku pro psaní křídou, uvnitř pro psaní fixou - nebo naopak, celá fixová, celá křídová. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Stolní vizualizér | Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem, s možností práce úplně bez kabelů - přenos obrazu přes Wifi, napájení z baterie. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Možnost ovládání vizualizéru prostřednictvím dodaného softwaru. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Pracovní stanice + vybavení učebny přírodních věd |
| Žákovská sada pro učebnu přírodních věd verze 1 | Žákovská sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 28 žákovských úloh a sadu senzorů a doplňků - bezdrátový senzor teploty (-40°C až 125°C), bezdrátový senzor tlak (0 - 400 kPa), bezdrátový senzor pH (0 - 14 pH), bezdrátový senzor CO2 (0 - 100000 ppm), bezdrátový senzor vodivosti (0-20 000 μS/cm), bezdrátový čítač kapek (až 10 kapek/s), bezdrátový kolorimetr (detekce vlnové délky 650 nm, 600 nm, 570 nm, 550 nm, 500 nm, 450 nm) a turbidimetr (0-400 NTU), plochá elektroda pH, elektroda oxidace a redukce, návlek na senzor CO2 pro měření ve vodě).Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| Žákovská sada pro učebnu přírodních věd verze 2 | Žákovská sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele, včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment, USB flash disk s žákovskými úlohami, 8 senzorů - bezdrátový senzor teploty (-40°C až 125°C), bezdrátový senzor síly (±50 N) bezdrátový senzor tlaku (0-400 kPa), bezdrátový senzor pH (0-14 pH), bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty (0 - 240 bpm), bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS (měří teplotu a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, relativní vlhkost, UV index, pozici, rychlost a nadmořskou výšku dle GPS, autonomní sběr dat bez PC), bezdrátový senzor napětí (±15 V) bezdrátový senzor pohybu (0,15 - 4 m). Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| Žákovská sada pro učebnu přírodních věd verze 3 | Žákovská sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 28 žákovských úloh a sadu senzorů (bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový senzor světla, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor magnetického pole, bezdrátový vozík s integrovaným senzorem síly, rychlosti a zrychlení). Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Cena vč. instalace, dopravy a zaškolení. |  |  |
| Rozšiřující sada senzorů verze 1 | Rozšiřující sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující 4 senzory - bezdrátový senzor napětí (1000 Hz), bezdrátový senzor plynného O2 (0-100% koncentrace plynného kyslíku), bezdrátový senzor rozpuštěného O2 (0-20 mg / l nebo 0-300% nasycení), bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| Rozšiřující sada senzorů verze 2 | Rozšiřující sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující 5 senzorů - bezdrátový senzor plynného CO2 (0 - 100000 ppm), bezdrátový senzor vodivosti (0-20 000 μS/cm), bezdrátový světelný senzor (300 - 1100 nm, měří intenzitu světla, RGB, UVA UVB a UV index) , bezdrátový senzor magnetického pole (dva rozsahy ± 49 G a ± 1300 G), bezdrátový senzor krevního tlaku (36 až 200 tepů/min., 0 až 375 mmHg). Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| Rozšiřující sada senzorů verze 3 | Rozšiřující sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující 6 senzorů - bezdrátový senzor plynného CO2 (0 - 100000 ppm), bezdrátový senzor vodivosti (0-20 000 μS/cm), bezdrátový senzor proudu (dva rozsahy ± 0,1 A a ± 1 A), bezdrátový světelný senzor (300 - 1100 nm, , měří intenzitu světla, RGB, UVA UVB a UV index), bezdrátový kolorimetr (detekce vlnové délky 650 nm, 600 nm, 570 nm, 550 nm, 500 nm, 450 nm) a turbidimetr (0-400 NTU), bezdrátový senzor magnetického pole (dva rozsahy ± 49 G a ± 1300 G). Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| Sada senzorů a čidel verze 1 | Sada obsahuje bezdrátový spektrometer (rozsah min. 380-950nm), optické vlákno pro spektrometr, ohřívací plotýnku s magnetickou míchačkou (min. 300°C, min. 1500 otáček za minutu), 5x míchací tyčinku, digitální váhy (min. 2000g, rozlišení max. 0,1g) + USB adaptér pro připojení k PC, dobíjecí stanici pro až 10 bezdrátových senzor s konektorem microUSB. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| Sada senzorů a čidel verze 2 | Sada obsahuje - univerzální rozhraní pro měření (min. 2x digitální vstup, min. 2x analogový vstup, min. 2x vstup pro fotobrány, osciloskop, generátor), kovovou dráhu (o délce min. 2,2m, min. 2x bezdrátový vozík se senzory, které měří sílu, polohu, rychlost a akceleraci, dále závaží, kladku, pružiny, třetí blok), 2x rotor pro pohon bezdrátového vozíku, sadu pro základní elektrické obvody (min. bezdrátový senzor napětí a proudu, spojovací díly, rezistrory, kondenzátor, žárovku, LED, napájecí modul a baterii), sadu jednoduché stroje (2x stojan, 10N pružinu, kladky, 20cm páka, ozubená kola), sadu oscilace, vlnění, zvuk (pružina 1,8m, pružina 0,25m, pružinu pro podélné vlnění, ladičky min. 4x s různou frekvencí), sadu rotace a setrvačnost (disky a prstence min. 8,9cm, min. 100g, tyč pro kyvadlo), sadu pro stavbu mostních konstrukcí (min. 42 nosníků různých délek, bezdrátový tenzometr s akcelerometrem, dopadovou plošinu (rozsah min -1000N až +4000N, rozlišení max. 0,1N), bezdrátový senzor rotace (rozlišení max. 0,18°), bezdrátovou fotobránu (2 měřící fotobrány vzdálené min. 15mm), senzor zvuku s mikrofonem (rozsah min. 20-9000Hz), dobíjecí stanici pro až 10 bezdrátových senzor s konektorem microUSB. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| Sada senzorů a čidel verze 3 | Sada obsahuje komoru pro pozorování ekosystému (3 samostatné komory s otvory pro senzory), komoru pro fotosyntézu, senzor EKG (rozsah min. 47 až 250 tepů), senzor průtokoměr s teploměrem (průtok rozsah min. 0 až 3,5m/s, teplota rozsah min. -10 až +50°C), bezdrátový teplotní senzor (rozsah min. -30°C až +105°C), tělní povrchová teplotní sonda, senzor spirometr s 10 náustky (rozsah min. 0 až 10 l/s), bezdrátové rozhraní pro připojení senzorů, bezdrátový senzor O2 (rozsah 0 až 100%), bezdrátový senzor krevního tlaku (krevní tlak rozsah min. 0 až 375 mmHg, tepová frekvece rozsah min. 36 až 200 tepů), příslušenství pro senzor počasí, dobíjecí stanici pro až 10 bezdrátových senzor s konektorem microUSB. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| Sada senzorů a čidel verze 4 | Sada obsahuje model lidského oka (12 výměnných čoček), komoru pro pozorování ekosystému (3 samostatné komory s otvory pro senzory), komoru pro fotosyntézu, senzor EKG (rozsah min. 47 až 250 tepů), senzor průtokoměr s teploměrem (průtok rozsah min. 0 až 3,5m/s, teplota rozsah min. -10 až +50°C), bezdrátový teplotní senzor (rozsah min. -30°C až +105°C), tělní povrchová teplotní sonda, senzor spirometr s 10 náustky (rozsah min. 0 až 10 l/s), bezdrátové rozhraní pro připojení senzorů, bezdrátový senzor O2 (rozsah 0 až 100%), bezdrátový senzor krevního tlaku (krevní tlak rozsah min. 0 až 375 mmHg, tepová frekvece rozsah min. 36 až 200 tepů), příslušenství pro senzor počasí, dobíjecí stanici pro až 10 bezdrátových senzor s konektorem microUSB. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| USB nabíjecí stanice | USB nabíjecí stanic pro až 10 bezdrátových senzorů a konektorem microUSB. Cena včetně dopravy. |  |  |
| Digitální mikroskop | Zvětšení: 40 -1000x. Binokulární hlavice s vloženou digitální kamerou, úhel vhledu 30°, volně otočná o 360°, Ultraširokoúhlý okulár pro pozorování s brýlemi WFH 10x/22 mm, Oční rozestup 50-75 mm, Pro 5 objektivů orientovaných k rameni stativu, Semiplanachromatické objektivy pro pozorování ve světlém poli: 4x0,10, 10x0,25, 40x0,65 (odpruž.) a 100x1,25 (odpruž., olej.im.), Úhel sklonu 30°, Zabudovaná digitální kamera, rozdělení optické cesty okuláry/kamera v poměru 50/50, Možnost pořizování fotografií formátu JPG a TIFF, možnost časosběrného snímání, možnost kontinuálního snímání, možnost pořizování videa, Rozlišení kamery 5 Mpix. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Školní mikroskop žák | Vhodný pro pozorování: plochých průhledných předmětů - preparátů a menším trojrozměrných předmětů při nižším zvětšení, Rozsah zvětšení: 40 - 400x, Vizuální hlavice: monokulární, úhel sklonu 45°, volně otočná o 360°, Okuláry: širokoúhlý WF 10x/18 mm s ukazatelem, násuvný průměr 23,2 mm, Revolverová hlavice: pro 3 objektivy, Objektivy: achromatické 4x0,10; 10x0,25; 40x0,65, Ostření: hrubé i jemné, koaxiálně umístěné ovladače hrubého a jemného ostření, bezpečnostní zarážka, rozsah zaostřovacího pohybu pro hrubé ostření 25 mm, rozsah zaostřovacícho pohybu pro jemné ostření 25 mm, rozsah pohybu při jemném ostření v rámci jedné otáčky 5 mm, Osvětlení: procházející světlo (spodní osvětlení), dopadající světlo (horní osvětlení), LED diodové, možnost plynulé regulace intenzity, 5V síťový adaptér nebo 3 tužkové baterie typu AA (nejsou součástí balení), Kondenzor, clony, filtry: diskový měnič 6 aperturních clon pod pracovním stolkem, Pracovní stolek: čtvercový min. 90 x 90 mm, Upevnění preparátu: dvojice pružinových držáků. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Žákovský mikroskop verze 2 | Vhodný pro pozorování: plochých průhledných předmětů - preparátů a menším trojrozměrných předmětů při nižším zvětšení, Rozsah zvětšení: 40 - 400x, Vizuální hlavice: monokulární, úhel sklonu 45°, volně otočná o 360°, Okuláry: širokoúhlý WF 10x/18 mm s ukazatelem, násuvný průměr 23,2 mm, Revolverová hlavice: pro 3 objektivy, Objektivy: achromatické 4x0,10; 10x0,25; 40x0,65, Ostření: hrubé i jemné, koaxiálně umístěné ovladače hrubého a jemného ostření, bezpečnostní zarážka, rozsah zaostřovacího pohybu pro hrubé ostření 25 mm, rozsah zaostřovacícho pohybu pro jemné ostření 25 mm, rozsah pohybu při jemném ostření v rámci jedné otáčky 5 mm, Osvětlení: procházející světlo (spodní osvětlení), dopadající světlo (horní osvětlení), LED diodové, možnost plynulé regulace intenzity, 5V síťový adaptér nebo 3 tužkové baterie typu AA (nejsou součástí balení), Kondenzor, clony, filtry: diskový měnič 6 aperturních clon pod pracovním stolkem, Pracovní stolek: čtvercový min. 90 x 90 mm, Upevnění preparátu: dvojice pružinových držáků. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Stereomikroskop | Vhodný pro pozorování: trojrozměrných neprůhledných předmětů při horním osvětlení a plochých průhledných předmětů (preparátů) při spodním osvětlení, Rozsah zvětšení: 7 - 45x, Změna zvětšení: plynulá, pomocí zoomu, Stereoskopická hlavice: digitální binokulární, úhel sklonu 45°, otočná o 360°, nastavitelný oční rozestup 55 - 80 mm, dioptrická aretace obou okulárových tubusů (± 5D), Okuláry: širokoúhlé WFH 10x/20 mm pro pozorování s brýlemi, s očnicemi. Objektivy: zoom 0,7 - 4,5x (1:6,5), Viditelná část pozorovaného předmětu: 30 - 4,5 mm. Pracovní stolek: pevný obdélníkový 285 x 230 mm, Pracovní prostor: 195 x 140 mm, Upevnění preparátu: dvojice pružinových držáků preparátu, Pracovní podložka: skleněná a černobílá, průměr 95 mm, Ostření: hrubé, pohyb optické hlavice v rozsahu 55 mm, rozsah zaostřovacího pohybu 105 mm, maximální výška pozorovaného předmětu: 75 mm (130 mm ve druhé poloze upnutí), Pracovní vzdálenost: 100 mm, Osvětlení: vrchní i spodní, LED diodové, možnost nastavit i smíšené osvětlení a úhel nasvícení, plynulá regulace intenzity horního i spodního osvětlení. Digitální kamera: rozlišení: min. 5,0 MPix., min. systémové požadavky: operační systém - Windows 7, 8.1 a 10 (32 bit. a 64 bit. verze); 512MB RAM; vestavěný USB 2.0; rozlišení: 2048x1536; 1024x68; 640x480; formáty souborů: jpq; bmp; tif, software umožňuje pořizování fotografií a videozáznamů, měření; napájení digitální kamery: USB, cena vč. instalace, dopravy. |  |  |
| SW pro přírodní vědy | Pokročilý sw pro měření v přírodních vědách - Jednoduché vytvoření elektronického pracovního listu s individuálním nastavení každé stránky. Manuální odečet dat. Přehrávání záznamu měření. Nahrávání videa a jeho synchronizace s daty. Průvodce kalibrací. Průvodce nastavením fotobran. Licence pro 1 počítač. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| SW pro základní školy | SW licence zahrnuje více než 60 připravených aktivit. Jednoduše spojuje technologii s výukou. Díky českému prostředí i připraveným úlohám můžete ihned začít.Zobrazujte a zaznamenává data v reálném čase. Zakresluje odhad přímo do měřeného grafu, prezentujte data ve vhodné formě. Grafy, měřidla, tabulky, analyzujte stiskem jediného tlačítka, vytvoří elektronický laboratorní protokol obsahující odpovědi studentů. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. |  |  |
| PC ovládací a prezentační stanice pro učitele | CPU min. 12.900 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (hodnocení bude provedeno na základě porovnání s přiloženým souborem List_CPUBenchmark_05052022.pdf, který obsahuje seznam CPU k 5.5.2022), operační paměť 16GB DDR4 s možnosti rozšíření na 64 GB, pevný disk M.2 SSD s kapacitou 512GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C s přenosová rychlost signálu 10 Gb/s, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, prachový filtr, klávesnici a myš, operační systém s podporu AD (domény), Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. |  |  |
| Kontrolní a prezentační monitor verze 2 | Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,4cm (23,8") s LED podsvícením, technologií IPS, formát 16:10, antireflexní povrch, rozlišení 1920x1200 bodu, video vstupy DisplayPort, HDMI, USB 3.0, odezva max. 5ms, dynamickým kontrastním poměrem 5mil:1, jasem min. 250cd/m2, náklon -5 až +23°, otočení ±45°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově nastavitelný stojan v rozsahu 150 mm, VESA, Certifikace TCO, TUV Low Blue Light, EnergyStar 8.0, cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Pracovní stanice pro studenty verze 2 | Konvertibilní zařízení s dotykovým displejem min. 11,6" s tvrzeného skla Corning® Gorilla® Glass 3 a LED podsvícením, rozlišení 1366 x 768, čelní kamera 720p,zadní sekundární 5Mpx kamera, výkon CPU min. 3400 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (hodnocení bude provedeno na základě porovnání s přiloženým souborem List_CPUBenchmark_05052022.pdf, který obsahuje seznam CPU k 5.5.2022), operační paměť 4GB DDR3, pevný SSD s kapacitou 128GB, Gbit síťová karta, WiFi ac (2x2) + BT, min. video výstup HDMI, USB-C, USB 3.1,klávesnice odolná vůči polití, pogumovaný povrch odolný vůdčí pádům a nárazům, operační systém s podporu AD (domény), cena včetně dopravy, instalace |  |  |
| Pracovní stanice pro studenty verze 3 | AllInOne zařízení, IPS min. 21.5" dotykový display s FullHD rozlišením a poměrem stran 16:9, podpora 10 dotyků, výkon CPU min. 5900 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (hodnocení bude provedeno na základě porovnání s přiloženým souborem List_CPUBenchmark_05052022.pdf, který obsahuje seznam CPU k 5.5.2022), operační paměť 8GB DDR4, disk SSD s kapacitou 128GB, 2MP kamera 720p, WiFi standardu 802.11ac + BT, USB 3.0, HDMI výstup, čtečka paměťových karet, repro 2x1.5W, integrovaná baterie nebo záložní zdroj umožňující mobilitu zařízení s výdrží provozu až 3h, VESA100, operační systém kompatibilní s platformou Microsoft s podporu AD (domény). Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Set klav./mysi | set bezdrátové klávesnice a myši, funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem až 10 metrů, včetně USB přijímače, cena včetně dopravy. |  |  |
| Dobíjecí skříňka | Dobíjecí skříň pro Notebook – uzamykatelná, prostor pro uložení až 20ks (2in1/tabletu), pro 10ks notebooků standardních 13“-15" rozměrů, max. velikost uložených zařízení 44 x 465 x 342mm, uzamykatelná, mobilní na kolečkách, umožnuje připojit a nabíjet současně až 20 zařízení ze sítě 230V, rozměry max 650 x 730 x 1200mm. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| Keramická tabule bílá | Keramická tabule jednoplošná, rozměr 150 x 120 cm, magnetická, bílá, vč. odkládací lišty. |  |  |
| Magnetická tabule | Nástěnná tabule, rozměr tabule 3000x1200mm. Keramická, magnetická, bílá pro popis fixou. Cena včetně dopravy a instalace. |  |  |
| Lineární zdroj pro rozvod NN | Lineárně řízený laboratorní zdroj 0 - 25 V, 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení. Přepínatelné výstupní napětí 0 až 25 V lze odebírat jako AC napětí nebo přes zabudovaný můstkový usměrňovač jako DC napětí na samostatných bezpečnostních zdířkách. Zdroj stabilního napětí s 6 V/AC a 5 A/AC. Splňuje normy EN 61010 a 60950. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  |
| V. Kvalita a záruka |
| Parametr 1 | Minimální záruční doba 36 měsíců |  |  |
| Parametr 2 | Školení administrátora (operátora) v místě sídla zadavatele |  |  |
| Parametr 3 | Školení administrátora (operátora) v českém jazyce |  |  |
| Parametr 4 | Pro zařízení bude doložen životní cyklus plánovaný výrobcem, ze kterého je zřejmé, že poskytování technické podpory a aktualizací ze strany výrobce neskončí v době udržitelnosti projektu. |  |  |
| Parametr 5 | Pro zařízení budou jako součást nabízeného řešení dodány licence pokrývající po celou dobu udržitelnosti projektu veškeré funkcionality požadované zadávací dokumentací |  |  |