Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| předmět nabídky | Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| název veřejné zakázky | „Pořízení elektromobilů pro město Chomutov“ |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA maléHo rozsahu ZADÁVANÁ ve výběrovém řízení v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „PRAVIDLA A zákon“). Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona. |

Pokud účastník splňuje požadovaný hodnocený parametr, uvede do sloupce „SPLŇUJE“ údaj „ANO“. Nesplňuje-li tento požadavek, uvede do sloupce „SPLŇUJE“ údaj „NE“. Účastník může doložit splnění příslušného hodnoceného parametru svým způsobem uvedeným ve sloupci „Nabídka účastníka“, a to popisem způsobu plnění příslušného hodnoceného parametru.

Účastník může nabídnout výhodnější podmínky než uvedené ve sloupci „Zadavatel požaduje“, potažmo odpovídajícím řádku k požadavku. Zadavatel však trvá na této minimální konfiguraci a nebude to tak mít vliv na hodnocení ve výběrovém řízení.

Uchazeč (dodavatel) provede transport vozidla na místo plnění veřejné zakázky a zaškolení obsluhy v místě plnění.

Účastník je dále povinen samostatně vypracovat a v nabídce předložit popis a vyobrazení nabízeného předmětu plnění včetně uvedení parametrů, podle kterých bude možné zkontrolovat splnění všech výše uvedených požadavků zadavatele.

| Automobil B: |
| --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění | Volkswagen e-Golf |
| ZADÁNÍ | ZADAVATEL POŽADUJE | SPLŇUJE | NABÍDKA ÚČASTNÍKA |
| karoserie | 5 dveřová, 5-místný | ☐Ano ☐Ne |  |
| typ pohonu | elektrický | ☐Ano ☐Ne |  |
| výkon motoru | min. 80 kW | ☐Ano ☐Ne |  |
| převodovka | automatická | ☐Ano ☐Ne |  |
| dojezd | min. 280 km | ☐Ano ☐Ne |  |
| kapacita akumulátoru | min. 30 kWh | ☐Ano ☐Ne |  |
| palubní nabíječka AC dobíjení | min. 7 kW | ☐Ano ☐Ne |  |
| spotřeba | max. 22 kWh/100 km | ☐Ano ☐Ne |  |
| barva | bílá | ☐Ano ☐Ne |  |
| airbagy řidiče, spolujezdce | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| ESP vč. ABS | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| denní svícení | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| imobilizér | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| vyhřívání - přední sedadla | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním nebo systém s obdobnou funkcí | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| klimatizace | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| elektrické ovládání oken, vpředu i vzadu | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| tepelné čerpadlo pro efektivnější vytápění a chlazení | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| vyhřívané čelní sklo | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| rádio | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| povinná výbava | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| parkovací senzory min. vzadu | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| nabíjecí kabel pro připojení do jednofázové sítě 230 V/16 A | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| zásuvka pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem | ANO – Standard CCS | ☐Ano ☐Ne |  |
| zavazadlová prostor | min. 250 l s možností rozšíření sklopením zadních sedadel | ☐Ano ☐Ne |  |
| letní a zimní pneu včetně disků | ANO | ☐Ano ☐Ne |  |
| záruka na vůz | min. 3 roky / 100 000 km | ☐Ano ☐Ne |  |

V Chomutově dne 5. 2. 2019

.............……………..........

JUDr. Marek Hrabáč

primátor města